Garde
Projet Pluridisciplinaire

---
Sommaire
Plan
- Objectif de la réalisation
  - Etude Analogique
  - Etude Numérique
- Réalisation des cartes
  - Conditionnement et correction analogique
  - Micro-contrôleur
  - Liaison USB
  - Gestion de la puissance
- Résultats de la lévitation
- IHM & communication
- Gimmicks

---
Correction analogique
Stabilisation Analogique
Système naturellement instable
Correction du système par un avance de phase (1 Pôle et 1 Zéro)
Position du zéro importante, avant le premier pôle négatif
Gain minimum nécessaire : 20

---
Correction numérique
Stabilisation Numérique
Correction du système par un avance de phase (1 Pôle et 1 Zéro)
Position du zéro importante, avant le premier pôle négatif
Gain minimum nécessaire : 18.5
Période d’actualisation : 1 ms

---
Réalisation de la carte
Réalisation de la carte	Carte mère projet
Interface de
puissance
Liaison série
Alimentation
régulée
Correcteur
analogique
Micro-contrôleur
IHM

---
Conditionnement et correction
Conditionnement et correction analogique
- Amplificateur d'instrumentation (LM324 - 3 AOPs)
- Correcteur à avance de phase (LM324 - 1 AOPs)
Forte impédance d'entrée
Fort rejection du mode commun
Gain règlable par une résistance
Adapté pour gains élevés
H(s) = {{R_2} over {R_1}} times {{1 + R_1*C_1*s} over {1 + R_2*C_2*s}}

---
Micro-contrôleur
Micro-contrôleur
Microcontrôleur PIC 24FV32KA301 de Microchip
Architecture 16-bits 32 MHz
Mémoire programme : 4 ko
Mémoire données : 2 ko
Tension de travail : 1.8 to 5.5
2-UART, 2-SPI, 2-I2C
1-A/D 16x12-bit @ 100 ksps
3-modules PWM 16 bits
5-timers 16 bits
Multiplicateur hardware
Semi-diviseur hardware
Sonde de programmation PICKit3

---
Liaison USB
Conditionnement et correction analogique
Contrôleur FT232R de FTDI
Contrôleur USB 2.0 vers RS232
De 300 à 3 Mbauds
Niveaux compatibles TTL
Périphérique standard COM
Configuration automatique
Architecture du FTDI232R

---
Gestion de la puissance
Gestion de la puissance
Pont L6203 de ST- Microelectronics
Compatible niveaux TTL
Fréquence : 100 KHz max
Protection thermique
Alimentation : 48 V max
Courant de pointe : 5 A max
Courant de travail : 4 A
RDSon : 0.3 Ω @ 25 °C
Ancien pont en fusion

---
Lévitation analogique
Lévitation analogique
Le mobile lévite avec de légères oscillations
Gain de boucle présent : 33.6

---
Lévitation numérique
Lévitation numérique
Première correction fonctionnelle
Zone de stabilité très faible
Zéro du correcteur après le premier pôle négatif
Gain minimum nécessaire faible : 5
Le mobile lévite avec des oscillations rapides et de faibles amplitudes

---
Lévitation numérique 2
Lévitation numérique 2
Correction fonctionnelle améliorée
Modification du correcteur théorique
Zone de stabilité améliorée
Gain minimum nécessaire faible : 5,67
Le mobile lévite avec de légères oscillations
Difficulté d’utiliser le gain souhaité en numérique, tests à poursuivre …

---
Protocole de communication
Protocole de communication
- Trames de commande :
- Trames de données :

---
Interface homme machine
Interface homme - machine
Vue de l'interface de contrôle réalisée en C#

---
Gimmicks
Gimmicks
- Acquisition de mesures, archivage et export CSV
- A la fermeture de l’application :
  - Pas de chute du mobile
  - La bobine chante !
Un air bien connu !

---
Conclusion
Conclusion
- Des améliorations sont possibles :
  - Une correction non linéaire
  - Une IHM plus perfectionnée
  - Une connectivité à un réseau domotique
  - Possibilité de piloter la consigne numériquement
- Toujours plus de Gimmicks !